前     言

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会饮料分技术委员会归口。

本标准的制定参考食品法典委员会（CAC）CODEX STAN 247－2005和欧盟果汁工业协会（AIJN）果汁评价标准的技术规格。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

橙汁及橙汁饮料

范围

本标准规定了橙汁及橙汁饮料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则等要求。

本标准适用于第3章定义的预包装饮料。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 12143.1 软饮料中可溶性固形物的测定方法 折光计法

GB/T 16771 橙、柑、桔汁及其饮料中果汁含量的测定

GB 19297 果、蔬汁饮料卫生标准

GB   浓缩橙汁

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

非浓缩复原橙汁 not from concentrated orange juice

采用物理方法将完好、成熟的橙果实加工制成的能发酵但未发酵，保持原橙汁应有色泽、风味和可溶性固形物含量的制品。

复原橙汁 reconstituted orange juice

在浓缩橙汁中加入浓缩时失去的等量水分，制成的具有原橙汁的色泽、风味及可溶性固形物含量的制品。

橙汁饮料 orange beverage

以橙汁或浓缩橙汁为原料，经加工后，果汁含量（质量分数）不低于10 %的制品。

  - 技术要求

感官特性

应符合表1的要求。

感官特性

| 项 目 | 特 性 |
| --- | --- |
| 状 态 | 呈均匀液状，不得有变质现象，允许有少量果肉沉淀。 |
| 色 泽 | 具有橙汁应有之色泽。 |
| 气味与滋味 | 具有橙汁应有的香气及滋味，无异味。 |
| 杂 质 | 无正常视力可见外来杂质。 |

理化指标

应符合表2的规定。

理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | 非浓缩复原橙汁 | 复原橙汁 | 橙汁饮料 |
| 可溶性固形物/（%） | ≥ | 10.0 | 11.2 | — |
| 蔗糖/（g/kg） | ≤ | 50 | — |
| 葡萄糖/（g/kg） |  | 20～35 | — |
| 果糖/（g/kg） |  | 20～35 | — |
| 葡萄糖/果糖 | ≤ | 1.0 | — |
| 果汁含量 |  | 符合标签标示的果汁含量 |
| 注：表中可溶性固形物、蔗糖、葡萄糖、果糖、葡萄糖/果糖均为不加糖的指标。 |

卫生指标

应符合GB 19297的规定。

其他要求

向橙汁中加入的糖不得超过50 g/kg。

不得向橙汁中同时加入糖和酸味剂。

  - 试验方法

除特别注明外，试验中所用试剂均为分析纯试剂，水应符合GB/T 6682的规定。

感官检验

状态、色泽及杂质

取约50 mL混合均匀的被测样品于无色透明的容器中，置于明亮处，迎光观察其状态、色泽及杂质。

气味与滋味

在室温下，取一定量混合均匀的被测样品，嗅其气味，品尝其滋味。

理化检验

可溶性固形物

按GB/T 12143.1规定的方法测定。

蔗糖、葡萄糖和果糖

按GB  浓缩橙汁中附录A的方法测定。

果汁含量

按GB/T 16771规定的方法测定。

卫生检验

卫生指标的检验按GB 19297的规定进行。

  - 检验规则

    - 出厂检验

每批产品出厂时，应对感官特性、可溶性固形物、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母等项进行检验。

    - 型式检验

本标准技术要求中规定的除果汁含量外所有项目为型式检验项目，果汁含量指标为不定期检验项目。型式检验每半年进行一次，或当出现下列情况之一时进行检验：

──原料、工艺发生较大变化时；

──停产后重新恢复生产时；

──出厂检验结果与平常记录有较大差别时；

──国家质量监督检验机构或用户提出要求时。

  - 标志、包装、运输、贮存

应符合相关标准的规定。

━━━━━━━━━━━━

# Text boxes

| 中华人民共和国质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

××××-××-××实施

××××-××-××发布

橙汁及橙汁饮料

Orange juice and orange beverage

（征求意见稿）

GB/T XXXX—XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 67.160.20

分类号

备案号